## Slide 1: Object Detection을 이용한 지능형 CCTV 감시 시스템 Wired/Wireless intelligent CCTV Surveillance System using Object Detection.
2017202036 정수민
2019150023 배성은
지도교수: 나보균

## Slide 2: Index
종합설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 수행 시나리오
시스템 구성도
개발 환경 및 개발 방법
업무 분담
수행 일정
필요 기술 및 참고 문헌

## Slide 3: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
Object Detection
1/22
Notes: 연구 개발 배경을 설명드리기에 앞서, Object Detection에 대해 설명을 하겠습니다.
Object detection은 object classification과 object localization 을 합친 것인데,
사진에서 보시다시피 여러가지 객체에 대해 분류를 하고, 그 객체들이 어디 있는지 파악하는 것을 동시에 수행하게 됩니다.

## Slide 4: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
최근 몇년간 급속도로 발전한 Object Detection 기술
2/22
Notes: 이 Object Detection은 다른 딥러닝 기법과 마찬가지로 최근 급속히 발전하여 현재 다양한 분야에서 상용화가 가능한 상태까지 이르렀으며,

## Slide 5: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
고도화된 CCTV 시스템 수요의 증가
3/22
Notes: 이러한 발전은 CCTV 분야에도 영향을 미치게 됩니다.
기존의 CCTV 시스템에 인공지능, 빅데이터와 같은 최신의 테크놀로지를 합친 것을 지능형 CCTV 시스템이라 하는데,
시장 규모가 상당히 커졌으며, 앞으로의 성장 가능성도 높습니다.

## Slide 6: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
군에서의 지능형 CCTV 시스템 수요의 증가
4/22
Notes: 군에서도 이렇게 24시간 인간이 CCTV 시스템을 관제하는 감시 시스템의 문제가 굉장히 많이 발견됨에 따라,
신기술에 굉장히 보수적인 조직임에도 불구하고 지능형 CCTV를 도입하여 문제를 해결하려 하고 있습니다.

## Slide 7: 종합설계 개요: 연구 개발 목표
가벼운 시스템 구성
yolo v3의 가벼운 버전인 Object Detection Model 인 yolov3-tiny를 사용하여 저전력 arm 아키텍쳐 CPU에서도 동작할 수 있도록 개발
다양한 기능 및 범용성 제공
영상 및 Object Detection Info를 제공할 뿐만 아니라 경고 알림, LED 조명, 음성 기록, 경고/안내 방송 등의 다양한 기능을 제공, 유지보수가 용이한 개발 보드를 사용해 새 기능 추가 및 고장 대처를 손쉽게 할수 있도록 함
무인화 가능한 지능형 CCTV 시스템
Object Detection을 이용하여 사람이 직접 관제하지 않아도 위협이나 이상 신호를 감지하여 경고 알림 등으로 관리자가 항시 대처할 수 있도록 함
5/22
Notes: 그래서 저희가 이번 종합설계를 통해 달성하고자 하는 목표를 말씀드리자면,
기존에도 물론 우수한 지능형 CCTV 시스템이 많지만,
무인화가 가능할 만큼 고도화 되었고, 다양한 기능을 제공하는 경량화된 시스템을 제공하는 것입니다.

## Slide 8: 종합설계 개요: 연구 개발 효과
가격 경쟁력
Jetson Nano, Raspberry Pi 등의 저가형 보드를 사용해 기존의 지능형 CCTV 시스템보다 저렴한 가격에 시스템을 구축할 수 있음.
여러 환경에 적용 가능
지향성 안테나를 이용한 장거리 무선 송수신으로 외딴 곳에도 설치할 수 있으며, 어업, 농업 등 광범위한 지역을 감시해야 하는 분야에도 적용할 수 있음.
유지보수가 용이한 경량 시스템 제공 가능
소프트웨어로 장비를 제어하는 개발용 보드의 특성상 유지보수가 용이하고 기존 시스템에 비해 경량화된 감시 시스템을 제공할 수 있음.
6/22
Notes: (이렇게 만들어진 시스템은, 기존의 시스템과 비교해 가격 경쟁력을 갖추고,
유지보수가 용이하며, 여러 환경에 적용할 수 있는 범용성 높은 시스템이 됩니다.)
기존의 여러 장비를 사용한 고비용 시스템을 비교적 저가인 개발용 보드로 상당 부분을 대체하여 많은 비용을 절약할 수 있고,
라즈베리파이 같은 개발용 보드는 대부분을 소프트웨어로 제어하기 때문에 유지보수가 굉장히 쉬우며,
장거리 무선 통신을 지원하기 때문에 감시 지역과 멀리 떨어진 곳에서도 관제가 가능합니다.

## Slide 9: 관련 연구 및 사례
U+ 지능형 CCTV
7/22
Notes: 또 저희는 경쟁 업체들이 어떤 경쟁력을 갖추고 있고, 무엇이 부족한지도 조사해 보았는데요,
이것은 LG U+에서 제공하는 지능형 CCTV 서비스인데,
다양한 서비스를 제공하지만 실내 감시에 특화되어있고, 비용이 많이 드는 단점이 있습니다.

## Slide 10: 관련 연구 및 사례
㈜세렉스 스마트 보안감시 시스템
- 좋은 시스템이지만 한정적인 적용 분야
- 중, 대규모 감시 시스템 구축에 적합함.
- 외딴 곳이나 관제실과 감시 구역과의
거리가 먼 경우에는 적합하지 않음.
8/22
Notes: 이번엔 주식회사 세렉스에서 제공하는 보안감시 시스템입니다.
전체적으로 봤을 때 기술 동향을 잘 반영하고 있고 좋은 시스템이지만, 가정집이나 건물에 설치하는 것은 적합하지 않으며, 소규모로 구축하는 것이 어렵습니다.
또한 장거리 무선 송수신 기능을 제공하지 않기 때문에 감시 구역과 관제실의 거리가 먼 경우에는 시스템을 구축하기가 힘듭니다.

## Slide 11: 관련 연구 및 사례
YOLO : One Stage Object Detector
You Only Look Once
- 여러 단계에 거쳐(multi-task) Object Detection을 수행하는 기존의
모델과는 달리, 하나의 Regression으로 Bounding Box를 찾아냄.
- YOLO 이전에 가장 좋은 성능을 내던 Faster R-CNN보다 10배 이상 빠름.
(YOLO의 속도 우선 버전은 초당 160프레임 이상을 처리할 수 있음.)
- 현재 v5 까지 개발되었으며, YOLOF, YOLOR, Yolo-Tiny 등의 다양한
변종이 존재함.
9/22
Notes: 이것은 저희가 이번 프로젝트에 사용할 핵심 기술입니다.
왼쪽 사진에 보이는 사각형들을 Bounding Box라 하는데,
이 YOLO 라는 신경망 모델은, Object Detection을 수행하기 위해 여러 단계를 거치던 기존의 모델들과 달리
One-Stage로 객체들을 찾아냅니다. 게다가 기존에 널리 쓰이던 모델보다 상당히 빠르며, 현재까지도 계속해서 발전하고 있습니다.

## Slide 12: 시스템 수행 시나리오
10/22
Notes: 저희 시나리오는 A, B, C 세 단계로 나눌 수 있습니다.
A 시나리오에서는 비디오를 RTSP로 관리 시스템에 전송하며,
B 시나리오에서는 opencv로 비디오를 가져와서 Object Detection을 수행한 후 Detection Info를 관리 시스템에 전달하며,
C 시나리오에서는 관리 시스템에서 보낸 Control Data를 사용하여 카메라, 조명 등의 장비를 컨트롤합니다.

## Slide 13: 시스템 구성도
11/22
Notes: 전체적인 시스템 구성도입니다.
시나리오에서 보셨다시피 이 제어 디바이스는 관리 시스템과 통신하며 일종의 인터페이스 역할을 합니다.
카메라에서 비디오 데이터를 받아와 모델을 돌리고 데이터를 관리 시스템으로 전송하며,
관리 시스템에서 제어용 데이터를 받아와 카메라 등의 장비를 제어합니다.

## Slide 14: 시스템 구성도: 임베디드 장치 내부
12/22
Notes: 임베디드 장치 내부의 시스템 구성도입니다.
크게 세개의 Thread로 나눌 수 있는데,
객체 감지를 수행하는 스레드, 비디오 데이터 전송 스레드, 디바이스 제어 스레드가
외부의 관리 시스템과 통신하며 각자의 기능을 수행합니다.

## Slide 15: 개발 환경 및 개발 방법
Nvidia Jetson Nano
CPU | Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processor
GPU | NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s
Display | HDMI 2.0 and DP1.2 ¦ eDP 1.4
Video Encode | 4K @ 30 ¦ 4x 1080p @ 30 ¦ 9x 720p @ 30 [H.264/H.265]
Video Decode | 4K @ 60 ¦ 2x 4K @ 30 ¦ 8x 1080p @ 30 ¦ 18x 720p @ 30[H.264/H.265]
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
13/22
Notes: 먼저 저희가 사용할 메인 개발용 보드입니다.
Nvidia에서 출시한 보드인데 Cuda 코어가 탑재되어있어 소형임에도 뉴럴 네트워크 실사용이 가능하다는 장점이 있고
H.265 인코딩을 지원합니다.

## Slide 16: 개발 환경 및 개발 방법
Raspberry Pi 4 model B
CPU | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
GPU | Broadcom VideoCore VI
Memory | 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM
Display | 2x micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported)
Video Encode | H.264 1080p 30
Video Decode | H.265 4k 60 ¦ H.264 1080p 60
USB | 2 USB 3.0 ports, 2 USB 2.0 ports
14/22
Notes: 그다음 앞서 말씀드린 보드보다 더 저가형인 라즈베리 파이입니다.
Jetson Nano는 저희 프로젝트에 아주 적합한 스펙을 갖고 있지만,
구매가 어렵기 때문에 대체제로 선택한 라즈베리파이에서도 원활하게 작동하도록 추가적으로 튜닝 과정을 거칠 계획입니다.

## Slide 17: 개발 환경 및 개발 방법
PTZ Camera
LED Light
Speaker
Microphone
15/22
Notes: 그다음 저희가 사용할 장비들입니다.
Pan Tilt Zoom 카메라, 야간 대응용 조명, 경고 방송용 스피커 및 마이크를 사용할 예정입니다.

## Slide 18: 개발 환경 및 개발 방법
Ubuntu
16/22
Notes: 개발 환경입니다.
운영체제는 nvidia에서 제공하는 jetson nano 용 이미지가 ubuntu이기도 하고,
Arm을 워낙 잘 지원해주기 때문에 ubuntu를 채택하였습니다.

## Slide 19: 개발 환경 및 개발 방법
개발 언어
17/22
Notes: 개발 언어로는 C++, Python 3, Bash script를 예정입니다.
먼저 프로토타입을 python으로 작성하며, 성능 테스트를 하여 적합한 성능이 나오면 C++를 사용하지 않을 것이며,
요구 성능에 못미칠 시에 C++로 포팅할 것입니다.
또 자동 설치 스크립트를 위해 python과 bash script를 사용하게 되겠습니다.

## Slide 20: 개발 환경 및 개발 방법
사용 프레임워크
18/22
Notes: 사용 프레임워크입니다.
영상 처리를 위해 Opencv를 사용하고, 신경망 개발을 위해 Darknet을, 실시간 통신을 위해 Gstreamer 라이브러리를 사용하게 되겠습니다.

## Slide 21: 업무 분담
정수민
- Hardware Control
- Object Detection
- Networking
- System Unifying
배성은
- Video Capture
- Video Encoding
- Documentation
- VCS Management
- Testing
19/22
Notes: 업무 분담입니다.

## Slide 22: 수행 일정
추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7-9월
자료 수집 및 학습 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 개발 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 통합 및 문서화 |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 데모 |  |  |  |  |  |  |  | 
최종보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
20/22

## Slide 23: 필요 기술 및 참고 문헌
References
[Object Detection] 1. Object Detection 논문 흐름 및 리뷰
논문 리뷰 - YOLO(You Only Look Once) 톺아보기
Object Detection in 20 Years: A Survey
Top YOLO Variants Of 2021
Nvidia Jetson Nano Technical Specifications
Raspberry Pi 4 Tech Specs
21/22

## Slide 24: 필요 기술 및 참고 문헌
http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=138903
https://www.donga.com/news/Society/article/all/20210428/106644878/1
https://www.joongang.co.kr/article/22915483#home
https://m.khan.co.kr/view.html?art_id=202102231818001#cb
https://www.yna.co.kr/view/AKR20170116036600014
https://www.hankyung.com/politics/article/202007319527i
https://www.chosun.com/international/china/2021/07/21/NBNI5H2L55EBZH3DPEISEKVEGQ/
https://www.ajunews.com/view/20210216161233580
http://kstelecom.co.kr/?page_id=1052
http://www.selecs.co.kr/home/info/239
이미지, 인용한 기사 출처
22/22